Ku-band двухзеркальная тороидальная спутниковая антенна 90см многолучевая T90PM-G+U60-4

Ku-band двухзеркальная тороидальная спутниковая антенна 90см многолучевая T90PM-G+U60-4

| Модель | T90-P |
| --- | --- |
| Размер первого рефлектора | 96.7cм Х 108.6cм |
| Размер второго зеркала | 36.1cм Х 83.6cм |
| Частотный диапазон | 10.70 ~ 12.75 ГГц |
| Ku-band усиление @ 12.5 GHz | 39.7dB (+/- 0.4dB) |
| Отношение F/D | 0.35 |
| Фокусное расстояние | 112.0 cm |
| Материал | Гальванизированная сталь |
| Отделка | Полиестр |
| Тип установки | G |
| Вертикальный угол | 15° ÷ 90° |
| Азимутальный угол | 0° ÷ 360° |
| Ветровые нагрузки Max. | 60 m/sec |
| Рабочая температура | -40° ÷ +60° |
| Относительная влажность | 0 ÷ 100% |

Цена антенны – 6000р.

www.sat-ru2005.narod.ru